## Slide 1: IchigoJamで学ぶ インターネットとプロトコル
https://ichigojam.net/
このプレゼンテーションは CC BY のオープンデータです
出典記載のみで、編集・改変して自由に活用いただけます

## Slide 2: テレビ
キーボード
でんげん
IchigoJamをつなごう
ON
②
①
③
⑥
④
⑤

## Slide 3
でんげんとIchigoJamをスイッチオン！
ON
①
②

## Slide 4
コンピューターのきほん
入力装置
出力装置
処理装置
コンピューター
ディスプレイ
プリンターなど
キーボード
マウスなど

## Slide 5: つくろう、IoT

## Slide 6: インターネットは コンピューターが たくさんつながったもの
100おく台くらい -> 1ちょう台

## Slide 7: いちばんちいさな ネットをつくろう

## Slide 8: さいしょから
NEW
ほぞんしたのは きえないよ

## Slide 9
ジャンパーせんでIN1からLEDにつなぐ
10 ?IN(1)
20 LED BTN()
30 GOTO 10

## Slide 10: 2人でつうしんしよう Aさん、Bさんにわかれます

## Slide 11
GND
Aさんジャンパーせんをつなごう
GND
IN1
IN1
CN4
IchigoJam A
LED
LED
CN4

## Slide 12
GND
Bさんジャンパーせんをつなごう
GND
IN1
IN1
CN4
IchigoJam A
IchigoJam B
LED
LED
CN4

## Slide 13: とめる（ESC） みる（F4） うごかす（F5）
ボタンで
かいわしよう

## Slide 14: 0と1だけでつたわる？

## Slide 15: UART プロトコル
8.68μ秒
115,200bps
0
1
86μ秒で1文字(8bit)送信
（1秒間に約1万文字）
5G 10Gbps = 1秒間に1億文字
1万倍速！
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 

## Slide 16: OK2

## Slide 17
GND
ジャンパーせんをつなぎかえよう
GND
IN1->RXD
IchigoJam A
IchigoJam B
LED->TXD
CN4
->CN3
LED->TXD
IN1->RXD
CN4
->CN3

## Slide 18
?”HI
?”LED1
?”VIDEO4
?”LOAD
?”LIST
おくってみよう
SAVEとかLOADを送るとどうなる？？

## Slide 19
UART1,0
UART1,1
受信、拒否
受信、許可
サイバーセキュリティ、守り方基本

## Slide 20: IoT（モノのインターネット） コンピューターふえる ->もっとたのしい！

## Slide 21
+
IchigoJam
つうしんモジュール
ネットにつながる IchigoJam IoT
= IchigoSoda
by さくらインターネット

## Slide 22
IOT.OUT すきなかず
IOT.OUT ANA(2)
スマホへ通知！
IoTの「I」
https://c4.sabae.cc/sakura/v2/

## Slide 23
10 IOT.OUT ANA(2)
20 WAIT60:GOTO10
スマホへ通知！
IoTの「I」
https://c4.sabae.cc/sakura/v2/

## Slide 24
https://c4.sabae.cc/sakura/v2/
?IOT.IN()
スマホからコントロール
1. 自分のシリアル番号を選択
2. ①ボタンを押す
3. 再び ?IOT.IN() を実行

## Slide 25
https://c4.sabae.cc/sakura/v2/
10 N=IOT.IN()
20 IF N ?N:LED N-1
30 GOTO 10
スマホからコントロール
1. 上記コードを打ってRUN
2. ←QRコード開く
3. 自分のシリアル番号を選択
4. ②ボタンを押すと点灯
5. ①ボタンを押すと消える

## Slide 26
https://c4.sabae.cc/sakura/v2/
10 N=IOT.IN()
20 IF N ?N:LED N-1:BEEP N
30 GOTO 10
スマホからコントロール
1. 上記コードを打ってRUN
2. ←QRコード開く
3. 自分のシリアル番号を選択
4. ②ボタンを押すと点灯
＆音が鳴る！
5. ①ボタンを押すと消える

## Slide 27: NEW 10 N=IOT.IN() 20 IF N ?N:PWM 2,80+N*30 30 GOTO 10
スマホでサーボをうごかす

## Slide 28: IoTとは ネットにつながったロボット
しげき （INPUT） | コンピューター | アクション (OUTPUT)
暑さ（温度センサー） |  | うで（サーボ）
感触（ボタン） | プログラミング | かお（画面）
明るさ（光センサー） |  | こえ（音）
ネット |  | ネット

## Slide 29: IoTでイライラを かいけつしよう

## Slide 30: IoTのはつめいの仕方
こまった
こんなのがあるといいかな？
つくってみよう

## Slide 31: IoTのサンプル

## Slide 32: → ねこがトイレにいくと通知、統計とれば病気予測も！ http://fukuno.jig.jp/1518
ねこ健康、ネコトイレIoT

## Slide 33
見回りいらず
イノシシIoT
NHK
おはよう日本
（東海北陸地区）
2015.12.7

## Slide 34
IoT x 火災報知器 by 創電
Hana道場生まれの
オープンイノベーション

## Slide 35
バス x IchigoSoda = バスロケ

## Slide 37: 自分で学べる 自分でつくれる ＝さいきょう

## Slide 38: そのIoTは安全？

## Slide 40
保護された通信
＝
現代の技術で解くことがほぼ不可能な
暗号化された通信
（日本政府提供：電子政府推奨暗号リスト）

## Slide 41
https://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No54/0800.html
実は問題がある
既存のインターネットプロトコル IPv4/IPv6

## Slide 42
 | IPv4 | IPv6 | 理想のIP
アドレス空間 | ✕ | ○ | ○
通信暗号化 | ✕ | ○ | ○
接続元認証 | ✕ | ✕ | ○
分散管理 | ✕ | ✕ | ○
理想のインターネットプロトコルとは！？

## Slide 43
有線通信を超える安全安心
インターネットプロトコル
EVER/IP®
開発者、帝都久利寿（ていと くりす） 鯖江在住

## Slide 44
この仕組をインターネットプロトコルに適応したのがEVER/IP

## Slide 45
とんがろう福井 with 福井県知事
福井が持つテクノロジー EVER/IP

## Slide 46: ケイゾクはチカラなり

## Slide 47
福井の課題を
いろんな技術で解決する
サークル活動
https://code4fukui.github.io/

## Slide 48
Hana道場 で、ITものづくり修行！
https://hanadojo.com/

## Slide 49
中高生向けアドバンス講座、CyberSakura
https://cybersakura.jp/

## Slide 50
毎月最終金曜日はサイバーフライデー
技術を楽しむリアルイベント（次回、10/29金）