## Slide 1: キラキラプログラミング with IchigoJam
https://ichigojam.net/
このプレゼンテーションは CC BY のオープンデータです
出典記載のみで、編集・改変して自由に活用いただけます

## Slide 2: コンピューターと なかよくなろう

## Slide 3: こどもパソコン IchigoJam 1,500円〜

## Slide 4: じぶんのパソコン、はんだづけ！
https://ichigojam.net/

## Slide 5: これがコンピューター！ おねだん、100円！

## Slide 6: コンピューターと はなそう

## Slide 7
・・・
（ミミ、ナイヨ）
ハロー

## Slide 8: セットアップ！

## Slide 9: テレビ
キーボード
IchigoJamをつないで、スイッチオン
ON
②
①
③
⑥
④
⑤
でんげん

## Slide 10
IchigoJam BASIC
OK
てんめつしているのは、カーソル

## Slide 11
IchigoJam BASIC
OK
A
キーボードで「A」と、うってみよう

## Slide 12
IchigoJam BASIC
OK
A
エンターキー
A

## Slide 13
IchigoJam BASIC
OK
A
Syntax error
エンターキー
A

## Slide 14
?
A
Syntax error
（シンタックス エラー）
シラナイ
コトバダナー
（エー、エンター）

## Slide 15: この LED をつけてもらおう

## Slide 16
LED1
L E D 1 エンター
D
E
L
1

## Slide 17
!
LED1
*
OK
シッテル！
（オーケー）
（エルイーディー、ワン、エンター）

## Slide 18
LED0
エンターキー
D
E
L
0

## Slide 19
!
OK
LED0
（エルイーディー、ゼロ、エンター）
シッテル！

## Slide 20
LED1
L E D 1 エンター
D
E
L
1

## Slide 21
LED0
エンターキー
D
E
L
0

## Slide 22
LED
エンターキー
D
E
L

## Slide 23
LLL
うちすぎてみよう
1

## Slide 24
L
そんなときはバックスペース
（カーソルひだりひとつけす）
1
Back
Space

## Slide 25
LED1:LED0
け
:
;
コロン
セミコロン
ひからせて。けして

## Slide 26
OK
LED1:LED0
（さいごに、エンター）
おや？

## Slide 27
LED1:LED0
OK
1
カーソル「上」２回

## Slide 28
LED1:LED0
OK
エンターでもういちど！
1

## Slide 29: ここでもんだい！

## Slide 30
100円のコンピューター
1秒間に何回計算できる？
画像、LPC1114 秋月電子
CPU

## Slide 31
１秒に5000万回！
画像、LPC1114 秋月電子
CPU

## Slide 32
IchigoJam | iPhone 14 Pro | NVIDIA A-100 | スパコン富岳
5000万回 | 17兆回 | 1200兆回 | 44京回
IchigoJam 何台分？→ | 34万台分 | 2400万台分 | 88億台分
1500円 | 15万円 | 200万円 | 1100億円
(C)Apple
(C)RIKEN
(C)IchigoJam
(C)NVIDIA

## Slide 33: まって = WAIT

## Slide 34
WAIT180
まって
エンター、おしてから
OKとかえるまでなんびょう？

## Slide 35
LED1:WAIT180:LED0
ひかって。３びょうまって。けして
け
け
:
;
コロン
セミコロン

## Slide 36: うしろにつづけてかいて、エンター 2かいてんめつ！
LED1:WAIT180:LED0:WAIT60:LED1:WAIT60:LED0
2かい、ひかった？
*うたなくていいよ

## Slide 37: 10かいひからせるには？

## Slide 38
LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0
10回ひかる！
*うたなくていいよ

## Slide 39: プログラム

## Slide 40: エンター
1 LED1:WAIT10
2 LED0:WAIT10
スペース
け
:
;
コロン
セミコロン

## Slide 41: がめんをきれいに
CLS
F1
F1

## Slide 42: リスト（プログラムみせて）
LIST
おぼえてるよ！
F4

## Slide 43: ラン（はしれ！／うごかす）
RUN
F5
F5

## Slide 44: 1000回やって？

## Slide 45: くりかえし
3 GOTO1
1へいって
F5

## Slide 46: エルチカゲーム とめてひかってたら、かち！

## Slide 47: とまって！エスケープキー
[ESC]キー

## Slide 48: ラン（はしれ！／うごかす）
RUN
F5
F5

## Slide 49: リスト（プログラムみせて）
LIST
おぼえてるよ
F4

## Slide 50: カーソルキーとバックスペースでかいぞう かえたぎょうで「エンター」をおして「F5」
1 LED1:WAIT10
2 LED0:WAIT30
3 GOTO1
かんたんに？
F5
カーソルキー

## Slide 51: カーソルキーとバックスペースでかいぞう かえたぎょうで「エンター」をおして「F5」
1 LED1:WAIT5
2 LED0:WAIT10
3 GOTO1
いろいろためそう
F5
カーソルキー

## Slide 52: ほぞん（プログラムかきこみ）
SAVE
F3、エンター
F3

## Slide 53
IchigoJamのスイッチ、オフ
OFF

## Slide 54
テレビとキーボードをぬこう
①
②

## Slide 55
ボタンをおしながらスイッチオン！
スイッチON
ボタンを
おしながら
①
②
ボタンをはなして
LEDをみる
③

## Slide 56: エルチカロボット できた！
*

## Slide 57: みのまわりのロボット
パナソニック洗濯機

## Slide 58
ぜんぶ、だれかが
プログラミングしたもの
画像、LPC1114 秋月電子

## Slide 59: 10 PWM 2,80:WAIT30 20 PWM 2,70:WAIT10 30 GOTO10 RUN
サーボをうごかす
ちゅうい！
70〜200まで

## Slide 60: ひかりセンサーをつなごう
NEW
10 A=ANA():?A:WAIT10
30 GOTO10
RUN
GND
BTN
CN4
CdS 30円
むきはないので、どちらでも
GNDとBTNへさしこむ

## Slide 61: おんどセンサーをつなごう
NEW
10 OUT8,0:OUT11,1
20 A=ANA(2):?A
30 GOTO20
RUN
たいらなほうを上
いちばん下、すこしまげる
IN1
IN2
IN4
CN4
MCP9700-A/TO
30円
(OUT8)
(OUT11)

## Slide 62
センサーで
イノシシを察知
↓
モーター動かし
オリを閉める
NHK
おはよう日本
（東海北陸地区）
2015.12.7

## Slide 63
自作カニロボットでたたかう
小中学生、えちぜんガニロボコン
https://kani-robocon.com/

## Slide 64: コンピューターは どこにいる？

## Slide 65: お家のコンピューター さがしてみよう！

## Slide 66: テレビゲームをつくろう with IchigoJam
http://ichigojam.net/
このプレゼンテーションはオープンデータです

## Slide 67
スイッチOFF
スイッチオフ

## Slide 68
テレビとキーボードをつないで、スイッチオン
①
②

## Slide 69: プログラムよみこみ
LOAD
F2、エンター
F2

## Slide 70: リスト（プログラムみせて）
LIST
おもいだしたよ
F4

## Slide 71: さいしょから（プログラムクリア）
NEW
いちどスイッチオフ
でもOK!

## Slide 72: リスト（プログラムみせて）
LIST
わすれたよ
F4

## Slide 73: うごかして
RUN
なにもしないよ
F5

## Slide 74
Alt
+
そ
C
IchigoJamスペシャル
Alt（オルト）キーをおしながら「C」をおす
C
Alt
c

## Slide 75
shift
+
=
ほ
-
キーのうえにあるもじは
シフトキーをおしながらおす
=
ほ
Shift

## Slide 76: がめんをきれいに
CLS
F1
F1

## Slide 77: ゲームづくり、はじめ！
10 CLS:X=15
なぜか10から
Shift+ほ
け

## Slide 78: ラン（はしれ！／うごかす）
RUN
F5

## Slide 79: はてなマークでがめんにひょうじ
?X
なにがでるかな？
Shift+め

## Slide 80: リスト（プログラムみせて）
LIST
おもいだしてるよ
F4

## Slide 81
コンピューターのきおく
4
32
9
4
16
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ばしょ
かず
あるかないかで、きおく
1つを1bitとよぶよ
ボクのきおくは32768コ

## Slide 82
20 LC X,5:?”c”
しゅじんこう
Alt+C
ダブルクォート
Shift+2
Shift+め
ハテナ
コンマ
ね
F5

## Slide 83
てきキャラ
30 LC RND(32),23:?”*”
かっこ
Shift+8
かっこ
Shift+9
ね
コンマ
Shift+け
アスタリスク
ダブルクォート
Shift+2
F5
れんだする
Shift+め
ハテナ

## Slide 84
！？
40 GOTO20
F5

## Slide 85: とまって！エスケープキー
[ESC]キー
A

## Slide 86: リスト（プログラムみせて）
LIST
はやすぎた？
F4

## Slide 87
35 WAIT3
スピードちょうせい
F5

## Slide 88: とめる（ESC） みる（F4） うごかす（F5）
36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
カーソルでそうさ
ほ
マイナス
Shift+れ
プラス
イコール
Shift+ほ
かっこ
Shift+8
かっこ
Shift+9

## Slide 89: とめる（ESC） みる（F4） うごかす（F5）
39 IF SCR(X,5) END
あたりはんてい
かっこ
Shift+8
かっこ
Shift+9
ね
コンマ

## Slide 90: ゲームできた！？

## Slide 91: じつはバグがあるよ

## Slide 92: エンター、F5
37 X=X&31
バグをつぶそう
Shift+6
アンド
イコール
Shift+ほ

## Slide 93: ゲームたいかい！

## Slide 94: プログラムのつくりをかくにん
アプリのきほん！
10 CLS:X=15
20 LC X,5:?”c”
30 LC RND(32),23:?”*”
35 WAIT3
36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
37 X=X&31 39 IF SCR(X,5) END
40 GOTO20
じぶんキャラのいちに、なにかあれば、おわる（END）
さいしょだけ（セットアップ）
くりかえし（ループ）

## Slide 95: つないでつくる、プログラム
セットアップ
ループ
タイトル
セットアップ
ループ
ゲームメイン
セットアップ
ループ
エンディング
セットアップ
ループ
ゲームオーバー
こんかいつくったのは
このぶぶん！

## Slide 96: キラキラプログラミング with IchigoJam
https://ichigojam.net/
このプレゼンテーションはオープンデータです

## Slide 97
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-08412/
マイコン内蔵RGBLED 8mm PL9823-F8 （40円）
マイコンないぞう
フルカラーLED
DIN
DOUT
-
+

## Slide 98
データシート
DIN
DOUT
-
+
+: VCC / - : GND
信号
フルカラーに光る！

## Slide 99
ブレッドボード
バージョン
ダイレクト
バージョン
選べる２通りの接続方法
接触がよく失敗しない
ブレッドボードも学べる
☓ ブレッドボードとジャンパー線が必要
○ 他に部品がいらない
☓ DINの接触が甘くなるかも

## Slide 100
ブレッドボード バージョン

## Slide 101
LED
OUT4
OUT3
BTN
CN4
さしこもう
DOUT
-
+
DIN
DOUT
DIN
ブレッドボード
バージョン
ブレッドボード

## Slide 102
LED
OUT4
OUT3
BTN
CN4
さしこもう
DOUT
-
+
DIN
DOUT
DIN

## Slide 103
LED
OUT4
OUT3
BTN
CN4
つなごう
DOUT
-
+
DIN
DOUT
DIN
OUT2
OUT1
GND
VCC
IN4
IN3
IN2

## Slide 104
ダイレクト バージョン

## Slide 105
DIN
DOUT
今回は使わないので
曲げちゃう！
-
+
＊ブレッドボードとジャンパー線を用意できればそちらが推奨！

## Slide 106
DIN
ぐねぐねと２回曲げて
間隔を広げよう
-
+

## Slide 107
-
+
DIN
LED
OUT4
OUT3
BTN
CN4

## Slide 108
-
+
DIN
LED
OUT4
OUT3
BTN
CN4
さしこもう

## Slide 109
OUT4,1
あおくひかる！
ね
コンマ

## Slide 110
LET[0],30,0,0:WS.LED1
あかくひかる！
ね
コンマ
る
ドット
エンターの
となり
む
け
＊色が変わらない時は接触不良かも
LEDにさした線を押さえながら
上2回おして、再度エンター

## Slide 111
LET[0],0,30,0:WS.LED1
みどりにひかる！
ね
コンマ
る
ドット
エンターの
となり
む
け
いろいろ
かえてみよう
カーソルキーの上を２回おして
へんしゅうしよう！

## Slide 112: とめる（ESC） みる（F4） うごかす（F5）
25 LET[0],RND(30),0,0
26 WS.LED1
ろうそく？
る
ドット
エンターの
となり
む

## Slide 113: とめる（ESC） みる（F4） うごかす（F5）
25 LET[0],RND(30),RND(30),RND(30)
キラキラ！
みどりも
あおも

## Slide 114: いろいろかいぞうしよう

## Slide 115: F4でひょうじ かえたら、エンター F5
10 CLS:X=15
20 LC X,5:?”c”
30 LC RND(32),23:?”eee”
35 WAIT3
36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
37 X=X&31
39 IF SCR(X,5) END
40 GOTO20
なんいどアップ

## Slide 116: F4でひょうじ かえたら、エンター F5
10 CLS:X=15
20 LC X,5:?”c”
30 LC RND(32),23:?”eee”
35 WAIT6
36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
37 X=X&31
39 IF SCR(X,5) END
40 GOTO20
なんいどダウン

## Slide 117: F4でひょうじ かえたら、エンター F5
10 CLS:X=15:CLT
20 LC X,5:?”c”
30 LC RND(32),23:?”eee”
35 WAIT6
36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
37 X=X&31
39 IF SCR(X,5) ?TICK():END
40 GOTO20
スコアひょうじ

## Slide 118: F4でひょうじ かえたら、エンター F5
10 CLS:X=15:CLT
20 LC X,5:?”c”
30 LC RND(32),23:?”eee”
35 WAIT 10-TICK()/120
36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
37 X=X&31
39 IF SCR(X,5) ?TICK():END
40 GOTO 20
だんだんはやく

## Slide 119: まとめ

## Slide 120: きょうつかったコマンド
LED : WAIT LIST RUN GOTO SAVE LOAD NEW CLS LC RND BTN IF SCR END = + - &
() LET WS.LED
23コ / 100コ

## Slide 121
100コマンド！
http://ichigojam.net/IchigoJam.html

## Slide 122: インターネットとは？

## Slide 123: インターネットは たくさんつながった コンピューター

## Slide 124: 月100円でネットにつなぐ、IoT！
電源ON → IoT.OUT 1 → ネットへ
IchigoJam x sakura.io (さくらインターネット)

## Slide 125
IoT x 火災報知器 by 創電
Hana道場生まれの
オープンイノベーション

## Slide 126
全140台のバスの場所を
IoT x IchigoJam で便利に！
in 青森市
https://twitter.com/Sujiya_System/status/1591926067128045568
https://twitter.com/IchigoJam_info/status/1558955847744880640

## Slide 127: たのしかった？

## Slide 128: 自分で学べて一人前

## Slide 129
今回やったプログラミングは
スマホ、タブレット
パソコンでもできるよ
「IchigoJam web」で検索！
（イチゴジャムウェブ）

## Slide 130
LEDをてんめつさせよう
（くうはく＝スペースキー、まんなかのながいキー）
LEDをけそう
コンピューターに「まて = WAIT（ウェイト）」
LEDをひからせよう
IchigoJam はじめのいっぽ
WAIT180で3びょうまつ。WAIT60だと？
LEDを1びょうひからせる（ コロンでつなぐ）
カーソルキーのうえキーを２かいおす
みぎキーを10かいおして、0のばしょまでうごかす
BackSpace（バックスペース）キーで6をけす 18とうち、さいごにエンターキー
ひだりうえのESC（エスケープ）キーでストップ
RUNのかわりに、F5キーでもOK！
つくったプログラムを、ほぞんしよう（0〜3の4つ）
スイッチをきっても、もとどおり
LED1、と、おして「enter」キー
ぎょうのおわりで、エンターキー
エンター
セーブ、F3キー、0でもOK！
ロード、F2キー、0でもOK！
つぎのプログラムをはじめるまえに
SAVE0
LOAD0
NEW
LED1
LED0
WAIT180
WAIT60
:
LED1:WAIT60:LED0
LED1:WAIT180:LED0
1 LED1:WAIT10
2 LED0:WAIT10
3 GOTO1
RUN
プログラムをかいぞうしよう
リスト、F4キーでもOK！
LIST
はやくてんめつさせるにはどこをかえるといい？
かえたら、かえたぎょうで、エンターキー
ニュー
https://ichigojam.net/

## Slide 132
https://ichigojam.net/print/
IchigoJamプリント
A5印刷対応ネット教材
まなびかたを
まなぼう

## Slide 133
本でも
YouTubeでも

## Slide 134: うでだめし！

## Slide 135
小中学生向け
PCNこどもプロコン
優秀者にノートPCプレゼント
http://pcn.club/contest/
後援：総務省、文科省、経産省、IT総合室
高専機構、未来の学びコンソーシアム

## Slide 136
自作カニロボットでたたかう
小中学生、えちぜんガニロボコン
https://kani-robocon.com/

## Slide 137
ほしいもの、つくろう！
Hana道場で販売、子供開発のロボット！
メカ担当：MASAHARU（中2）
基板担当：MISAKI（高２）
https://hanadojo.com/

## Slide 138
株式会社 jig.jp 取締役会長 福野泰介
@taisukef / Facebook / fukuno@jig.jp
https://fukuno.jig.jp/