## Slide 1: IoTプログラミング はじめのいっぽ with IchigoJam x sakura.io
https://ichigojam.net/
このプレゼンテーションはオープンデータです

## Slide 2
福井高専 電子情報工学科卒→起業
小3でプログラミングに出会う → IchigoJam開発

## Slide 3: コンピューターは どこにいる？

## Slide 4: IoT、どんどんふえる コンピューターとネット

## Slide 5: コンピューターと なかよくなろう！

## Slide 6: おねだんイチゴー（1,500円〜） プログラミングでジャムセッション！
こどもパソコン IchigoJam
イチゴジャム

## Slide 7
+
IchigoJam
つうしんモジュール
ネットにつながる IchigoJam IoT
= IchigoSoda
by さくらインターネット

## Slide 8: これがコンピューター！ おねだん、100円！

## Slide 9
ながいほうを
いちばんした”LED”
みじかいほうを
したから3ばんめ
“OUT4”
電子工作はじめのいっぽ
LEDをつなごう

## Slide 10: テレビ
キーボード
でんげん
IchigoJamをつなごう
ON
②
①
③
⑥
④
⑤

## Slide 11
でんげんとIchigoJamをスイッチオン！
ON
①
②

## Slide 12
IchigoJam BASIC
OK
てんめつしているのは、カーソル

## Slide 13: コンピューターと はなそう

## Slide 14
・・・
（ミミ、ナイヨ）
ハロー

## Slide 15
IchigoJam BASIC
OK
A
キーボードで「A」と、うってみよう

## Slide 16
IchigoJam BASIC
OK
A
エンターキー
A

## Slide 17
IchigoJam BASIC
OK
A
Syntax error
エンターキー
A

## Slide 18
?
A
Syntax error
（シンタックス エラー）
シラナイ
コトバダナー
（エー、エンター）

## Slide 19: この LED をつけてもらおう

## Slide 20
LED1
L E D 1 エンター
D
E
L
1

## Slide 21
!
LED1
*
OK
シッテル！
（オーケー）
（エルイーディー、ワン、エンター）

## Slide 22
LED0
エンターキー
D
E
L
0

## Slide 23
!
OK
LED0
（エルイーディー、ゼロ、エンター）
シッテル！

## Slide 24
LED1
L E D 1 エンター
D
E
L
1

## Slide 25
LED0
エンターキー
D
E
L
0

## Slide 26
LLL
うちすぎてみよう
1

## Slide 27
L
そんなときはバックスペース
（カーソルひだりひとつけす）
1

## Slide 28
LED1:LED0
け
:
;
コロン
セミコロン
ひからせて、けす！

## Slide 29
OK
LED1:LED0
（さいごに、エンター）
おや？

## Slide 30
LED1:LED0
OK
1
カーソル「上」２回

## Slide 31
LED1:LED0
OK
エンターでもういちど！
1

## Slide 32: ここでもんだい！

## Slide 33
100円のコンピューター
1秒間に何回計算できる？
画像、LPC1114 秋月電子
CPU
次のページにヒント！

## Slide 34
1959年製造 世界最古の動くコンピューター
富士通 FACOM128B： 10回/秒
https://fukuno.jig.jp/2566

## Slide 35
１秒に5000万回！
画像、LPC1114 秋月電子
CPU

## Slide 36
IchigoJam | iPhone 13 Pro | NVIDIA A-100 | スパコン富岳
5000万回 | 15兆回 | 1200兆回 | 100京回
IchigoJam 何台分？→ | 30万台分 | 2400万台分 | 200億台分
1500円 | 10万円 | 200万円 | 1100億円
(C)Apple
(C)RIKEN
(C)IchigoJam
(C)NVIDIA

## Slide 37: まって = WAIT

## Slide 38
WAIT180
まって
エンター、おしてから
OKとかえるまでなんびょう？

## Slide 39
LED1:WAIT180:LED0
ひかって、３びょうまって、けして

## Slide 40: うしろにつづけてかいて、エンター 2かいてんめつ！
LED1:WAIT180:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0
2かい、ひかった？

## Slide 41: 10かいひからせるには？

## Slide 42
LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0:WAIT10:LED1:WAIT10:LED0
10回ひかるはずｗ

## Slide 43: プログラム

## Slide 44
1 LED1:WAIT10
2 LED0:WAIT10
スペース
け
:
;
コロン
セミコロン

## Slide 45: リスト（プログラムみせて）
LIST
おぼえてるよ
F4

## Slide 46: ラン（はしれ！／うごかす）
RUN
F5
F5

## Slide 47: 1000回やって？

## Slide 48: くりかえし
3 GOTO1
いつまで？
F5

## Slide 49: エルチカゲーム とめてひかってたら、かち！

## Slide 50: とまって！エスケープキー
[ESC]キー

## Slide 51: リスト（プログラムみせて）
LIST
おぼえてるよ
F4

## Slide 52: カーソルキーとバックスペースでかいぞう かえたぎょうで「エンター」をおして「F5」
1 LED1:WAIT10
2 LED0:WAIT30
3 GOTO1
じゆうじざい？
F5
カーソルキー

## Slide 53: リスト（プログラムみせて）
LIST
かわった！
F4

## Slide 54: ラン（はしれ！／うごかす）
RUN
かわった！
F5

## Slide 55: ほぞん（プログラムかきこみ）
SAVE0
F3、0、エンター
F3

## Slide 56
IchigoJamのスイッチ、オフ
OFF

## Slide 57
テレビとキーボードをぬこう
①
②

## Slide 58
ボタンをおしながらスイッチオン！
スイッチON
ボタンを
おしながら
①
②
ボタンをはなして
LEDをみる
③

## Slide 59: エルチカロボット IoTの「T」できた！
*

## Slide 60: みのまわりのロボット
パナソニック洗濯機

## Slide 61
ぜんぶ、だれかが
プログラミングしたもの
画像、LPC1114 秋月電子

## Slide 62: コンピューターは どこにいる？

## Slide 63: お家のコンピューター さがしてみよう！

## Slide 64: ゲームでまなぶ プログラミング

## Slide 65
テレビとキーボードをつないで、ON!
①
②
ON
④
③

## Slide 66: よみこんでみよう
LOAD
F2、エンター
F2

## Slide 67: リスト（プログラムみせて）
LIST
おもいだしたよ
F4

## Slide 68: がめんをきれいに
CLS
F1
F1

## Slide 69: リスト（プログラムみせて）
LIST
おもいだしたよ
F4

## Slide 70: さいしょから（プログラムクリア）
NEW
ほぞんしたのは
きえないよ

## Slide 71: リスト（プログラムみせて）
LIST
わすれたよ
F4

## Slide 72: うごかして
RUN
なにもしないよ
F5

## Slide 73
Alt
+
そ
C
IchigoJamスペシャル
Alt（オルト）キーをおしながら「C」をおす
C
Alt
c

## Slide 74
shift
+
=
ほ
-
キーのうえにあるもじは
シフトキーをおしながらおす
=
ほ
Shift

## Slide 75: ゲームづくり、はじめ！
10 CLS:X=15
なぜか10から
Shift+ほ
け

## Slide 76: ラン（はしれ！／うごかす）
RUN
F5

## Slide 77: はてなマークでがめんにひょうじ
?X
なにがでるかな？
Shift+め

## Slide 78
コンピューターのきおく力
0
0
0
0
15
0
0
T
U
V
W
X
Y
Z
へんすう
かず
0か1か = 1bit
3万bit おぼえるよ
（0-255の数で4千コ）
:

## Slide 79
 | IchigoJam | ノートPC
RAM (byte) | 4KB | 4GB
RAM (bit) | 32,768bit （3万） | 34,359,738,368bit （340億）
コンピューターのRAM（ラム）
ノートPCは、IchigoJamの100万倍の記憶力

## Slide 80: リスト（プログラムみせて）
LIST
おもいだしてるよ
F4

## Slide 81
20 LC X,5:?”c”
じぶんキャラ
Alt+C
ダブルクォート
Shift+2
Shift+め
ハテナ
コンマ
ね
F5

## Slide 82
てきキャラ
30 LC RND(32),23:?”*”
かっこ
Shift+8
かっこ
Shift+9
ね
コンマ
Shift+け
アスタリスク
ダブルクォート
Shift+2
F5
なんどかおす
Shift+め
ハテナ

## Slide 83
！？
40 GOTO 20
F5

## Slide 84: とまって！エスケープキー
[ESC]キー
A

## Slide 85: リスト（プログラムみせて）
LIST
はやすぎた？
F4

## Slide 86
35 WAIT 3
スピードちょうせい
F5

## Slide 87: とめる（ESC） みる（F4） うごかす（F5）
36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
カーソルでそうさ
ほ
マイナス
れ
Shift+プラス
イコール
Shift+ほ
かっこ
Shift+8
かっこ
Shift+9

## Slide 88: とめる（ESC） みる（F4） うごかす（F5）
39 IF SCR(X,5) END
あたりはんてい
かっこ
Shift+8
かっこ
Shift+9

## Slide 89: チート？ バグをなおそう

## Slide 90: エンター、F5
37 X=X&31
バグつぶし
Shift+6
アンド
イコール
Shift+ほ

## Slide 91: ゲームできた！

## Slide 92: プログラムのつくりをかくにん
アプリのきほん！
10 CLS:X=15
20 LC X,5:?”c”
30 LC RND(32),23:?”*”
35 WAIT 3 36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
39 IF SCR(X,5) END
40 GOTO 20
じぶんキャラのいちに、なにかあれば、おわる（END）
さいしょだけ

## Slide 93: ゲームたいかい！

## Slide 94: F4でひょうじ かえたら、エンター F5
10 CLS:X=15
20 LC X,5:?”c”
30 LC RND(32),23:?”eee”
35 WAIT 3
36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
37 X=X&31
39 IF SCR(X,5) END
40 GOTO 20
なんいどアップ

## Slide 95: F4でひょうじ かえたら、エンター F5
10 CLS:X=15
20 LC X,5:?”c”
30 LC RND(32),23:?”eee”
35 WAIT 6
36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
37 X=X&31
39 IF SCR(X,5) END
40 GOTO 20
なんいどダウン

## Slide 96: F4でひょうじ かえたら、エンター F5
10 CLT:CLS:X=15
20 LC X,5:?”c”
30 LC RND(32),23:?”eee”
35 WAIT 10-TICK()/120
36 X=X-BTN(28)+BTN(29)
37 X=X&31
39 IF SCR(X,5) END
40 GOTO 20
だんだんはやく

## Slide 97: IoTたいけん かわくだりをネットせつぞく

## Slide 98
LIST 39
39 IF SCR(X,5) IOT.OUT TICK():END
RUN
ネットに
スコアをおくろう
IoTの「I」
https://c4.sabae.cc/sakura/ranking.html

## Slide 99: エンター、F5
IOT.OUT 10000
チート

## Slide 100
LIST 36
36 X=X-BTN(28)+BTN(29)+IOT.IN()
RUN
スマホからも
うごく！？
IoTの「I」
https://c4.sabae.cc/sakura/

## Slide 101: インターネットは コンピュータが たくさんつながったもの
100おく台くらい -> 1ちょう台

## Slide 102: いちばんちいさな ネットをつくろう

## Slide 103: ほぞん（プログラムかきこみ）
SAVE1
F3、1、エンター
F3

## Slide 104: さいしょから
NEW
ほぞんしたのは きえないよ

## Slide 105
GND
Aさんジャンパーせん、３つとりだそう
IN1
CN4
IchigoJam A
OUT1

## Slide 106
GND
Bさんジャンパーせんをつなごう
GND
IN1
IN1
CN4
IchigoJam A
IchigoJam B
OUT1
OUT1
CN4
1 ?IN(1):OUT1,BTN()
2 WAIT10:GOTO1

## Slide 107: とめる（ESC） みる（F4） うごかす（F5）
1 ?IN(1):OUT1,BTN():CONT
RUN
ボタンで
かいわしよう

## Slide 108: 0と1だけでつたわる？

## Slide 109: オリジナル IoTデバイスをつくろう

## Slide 110: IoTとは ネットにつながったロボット
しげき （INPUT） | コンピューター | アクション (OUTPUT)
暑さ（温度センサー） |  | うで（サーボ）
感触（ボタン） | プログラミング | かお（画面）
明るさ（光センサー） |  | こえ（音）
ネット |  | ネット

## Slide 111: IoTのはつめいの仕方
こまった
こんなのがあるといいかな？
つくってみよう

## Slide 112: IoTのサンプル

## Slide 113: → ねこがトイレにいくと通知、統計とれば病気予測も！ http://fukuno.jig.jp/1518
ねこ健康、ネコトイレIoT

## Slide 114
見回りいらず
イノシシIoT
NHK
おはよう日本
（東海北陸地区）
2015.12.7

## Slide 115
IoT x 火災報知器 by 創電
Hana道場生まれの
オープンイノベーション

## Slide 116
バス x IoT x オープンデータ
乗換案内が遅れも加味した乗換案内の実現 Google連携

## Slide 117: プログラムサンプル

## Slide 118: せっしょくセンサー
1 IF BTN() ?1:IOT.OUT1:WAIT120
2 GOTO1
1 IF BTN()=0 CONT
2 IOT.OUT 1
3 IF BTN() CONT
4 GOTO 1
https://sabae.cc/sakura/
BTN
GND
CN4
CN4の
一番下と
下から7番目に
ジャンパー線
ふたつの先端を接触させると
ネットに1を送信

## Slide 119: おんどセンサーをつなごう
NEW
10 OUT8,0:OUT11,1
20 A=ANA(2):?A
30 GOTO20
RUN
たいらなほうを上
いちばん下、すこしまげる
IN1
IN2
IN4
CN4
MCP9700-A/TO
30円
(OUT8)
(OUT11)

## Slide 120: あついところチェッカー
10 OUT8,0:OUT11,1
20 A=ANA(2):?A
30 WAIT30:GOTO20
25 LED A>190
たいらなほうを上
いちばん下、すこしまげる
IN1
IN2
IN4
CN4
MCP9700-A/TO
30円
(OUT8)
(OUT11)

## Slide 121: IoTおんどセンサー
10 OUT8,0:OUT11,1
20 A=ANA(2):?A
30 WAIT30:GOTO20
26 IOT.OUT A
たいらなほうを上
いちばん下、すこしまげる
IN1
IN2
IN4
CN4
MCP9700-A/TO
30円
(OUT8)
(OUT11)

## Slide 122: 温度センサー（精度が違う） 40円〜500円
-40〜125℃ ±4℃
40円
-40〜105℃ ±0.5℃
500円

## Slide 123
1 N=IOT.IN()
2 IF N ?N:LED N-1:BEEP N
3 GOTO 1
ネットからの受信
スマホからコントロール
https://sabae.cc/sakura/
自分の番号を選択
2を送ると点灯
1を送ると消える

## Slide 124: NEW 10 PWM 2,140:WAIT30 20 PWM 2,70:WAIT30 30 GOTO10 RUN
サーボをうごかす

## Slide 125: エンター F5でためそう
10 PWM 2,140:WAIT30
20 PWM 2,70:WAIT30
25 IF BTN()=0 CONT
30 GOTO10
ボタンを押すと？
ボタンでサーボ

## Slide 126: エンター F5でためそう
10 PWM 2,140:WAIT30
20 PWM 2,70:WAIT30
25 IF IOT.IN()=0 CONT
30 GOTO10
スマホ・ネットからサーボ

## Slide 127: エンター F5でためそう
1 N=IOT.IN()
2 IF N PWM2,N
3 GOTO 1
スマホ・ネットからサーボ

## Slide 128: BEEP {おとのたかさ｝{,おとのながさ｝ くわしくは「IchigoJam BASICリファレンス」
BEEP
おとでる
BEEP 5
BEEP 5,30

## Slide 129: PLAY “{MML｝” ミュージック・マクロ・ランゲージ（CDEFG＝ドレミファソ） くわしくは「IchigoJam BASICリファレンス」
PLAY“CDEFG”
PLAY“$CDE2”
PLAY“CDEFGAB<C”
PLAY“T800$CEGR”

## Slide 130: SOUND() おとがなっているとき：１ IOT.IN() データがきたら０いがい
1 PLAY“CDE2CDE2GEDCDED2”
2 IF SOUND() CONT
3 IF IOT.IN()=0 CONT
4 GOTO1
IoTアラーム!?

## Slide 131
1 N=IOT.IN()
2 IF N=1 LED1
3 IF N=2 PLAY”CDE”
4 IF N=3 BEEP 30,30
5 GOTO 1
ネットからの受信
スマホからコントロール
https://sabae.cc/sakura/
スマホから送る番号によって
やることをいろいろかえる

## Slide 132: webアプリとつなごう
GitHub で iothackbase で検索！→Fork
https://github.com/taisukef/iothackbase/

## Slide 133: まとめ

## Slide 134: IoTは じぶんでつくれる！

## Slide 135: パソコンも じぶんでつくれる

## Slide 136: じぶんでつくろう！ じぶんのパソコン！
https://fukuno.jig.jp/2562

## Slide 137: じぶんでくみたてるパソコン IchigoJam 1,500円〜

## Slide 139
Apple I (1976年)
iPhoneの会社
Apple社の初製品
じぶんでつくれるパソコン！
Apple I 開発者 - スティーブ・ウォズニアック氏
Apple I | IchigoJam
RAM 4KB | RAM 4KB
自分で組み立て | 自分で組み立て
BASIC | BASIC
30万円 | 1,500円
楽しい！ | 楽しい！

## Slide 140
はんだづけスポット＠大阪
共立ものづくり工作室（大阪、日本橋）

## Slide 141
IchigoJam BASIC | Python3
?”Hello!” | print(“Hello!”)
IF A=3:?”YAH!” | if a == 3: print(“YAH!”)
BASICで基礎を学んで
Pythonなどへステップアップ！

## Slide 142
組み合わせて使おう
行政データや宇宙データはいくら？

## Slide 143
0円

## Slide 144: オープンデータ＝自由に使えるデータ
All rights reserved
クリエイティブ・コモンズ・表示
CC BY
（活用歓迎！出展だけ表示してね）
（すべての著作権を主張）
（営利目的利用、転載、販売、改変など活用自由！）

## Slide 145
多量のデータAIで分析しよう！
最新のAIライブラリ
使用料金はいくら？

## Slide 146
0円

## Slide 147
多量のデータVRでみよう
最新モバイルVR
デバイスはいくら？

## Slide 148
59,400円

## Slide 149
VRアプリだって
つくれる！
イチオシ
ベジェ曲線 on VR

## Slide 150
マイクラVR風が
たった50行！
WebVR
HTML+JavaScript

## Slide 151
データ x アプリ
まちで遊びながら
社会に貢献！

## Slide 152
鯖江で誕生!? 子供起業家
Hana道場から子供開発プロダクトの初製品化！
メカ担当：MASAHARU（中2）
基板担当：MISAKI（高２）

## Slide 153: IchigoJamで ノートPCをGET？

## Slide 154
小中学生
PCNこどもプロコン
副賞 ノートPC、3Dプリンター
http://pcn.club/contest/
後援：総務省、文科省、経産省、IT総合室
高専機構、未来の学びコンソーシアム

## Slide 155: まなびかたをまなぼう

## Slide 156
リファレンスをみよう
http://ichigojam.net/IchigoJam.html

## Slide 157
LEDをてんめつさせよう
（くうはく＝スペースキー、まんなかのながいキー）
LEDをけそう
コンピューターに「まて = WAIT（ウェイト）」
LEDをひからせよう
IchigoJam はじめのいっぽ
WAIT180で3びょうまつ。WAIT60だと？
LEDを1びょうひからせる（ コロンでつなぐ）
カーソルキーのうえキーを２かいおす
みぎキーを10かいおして、0のばしょまでうごかす
BackSpace（バックスペース）キーで6をけす 18とうち、さいごにエンターキー
ひだりうえのESC（エスケープ）キーでストップ
RUNのかわりに、F5キーでもOK！
つくったプログラムを、ほぞんしよう（0〜3の4つ）
スイッチをきっても、もとどおり
LED1、と、おして「enter」キー
ぎょうのおわりで、エンターキー
エンター
セーブ、F3キー、0でもOK！
ロード、F2キー、0でもOK！
つぎのプログラムをはじめるまえに
SAVE0
LOAD0
NEW
LED1
LED0
WAIT180
WAIT60
:
LED1:WAIT60:LED0
LED1:WAIT180:LED0
1 LED1:WAIT10
2 LED0:WAIT10
3 GOTO1
RUN
プログラムをかいぞうしよう
リスト、F4キーでもOK！
LIST
はやくてんめつさせるにはどこをかえるといい？
かえたら、かえたぎょうで、エンターキー
ニュー
https://ichigojam.net/

## Slide 159
うごかしてみよう
http://ichigojam.net/print/
IchigoJamプリント
A5印刷対応ネット教材

## Slide 160
https://fukuno.jig.jp/app/IchigoJam/
IchigoJam web
おうちのパソコンでもうごく
IchigoJam
ウデマエ
ひろうしよう

## Slide 161
83歳プログラマー
若宮さん@鯖江 Hana道場
大人も楽しく一緒に学ぶ「地域ICTクラブ」

## Slide 162
IchigoJamにひつようなもの
https://www.amazon.co.jp/dp/B005LL9J9G/
1. サンワサプライ 有線USBキーボード
SKB-L1UBK Amazonにて676円
ご家庭のテレビ
4. コンポジットケーブル
黄赤白、いずれか1本でOK
DAISOにて108円
3. microUSBケーブル
DAISO/Seriaにて108円
2. USB ACアダプター
DAISOにて324円

## Slide 163
困った時は、ネットかHana道場で聞こう！
Facebookグループ 「IchigoJam-FAN」
メンバー 2500人+ (or Twitter #IchigoJam)

## Slide 164
はんだづけもできるよ
IchigoJam
スペシャリストたくさん
こどもも大人も
ITを楽しく学ぶ
Hana道場
https://hanadojo.com/
地理院地図

## Slide 165
Hana道場ではIchigoJam検定も受験できます！

## Slide 166
小中学生向けプログラミング重視ロボコン
https://kani-robocon.com/

## Slide 167
株式会社 jig.jp 会長 福野泰介 @taisukef / Facebook
（IchigoJam発明者、デジタル庁オープンデータ伝道師）
https://fukuno.jig.jp/
@taisukef